ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения | Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и/или нормативного документа по пожарной безопасности требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лестничные клетки не отделены от общих коридоров, дверьми оборудованными устройствами для самозакрывания и уплотнителями в притворах | Ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 122-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97 п. 6.18* | 01.08.2018 |  |
| 2 | На путях эвакуации первого этажа в метах перепада высот не предусмотрены пандусы с уклоном не более 1:6 | Ст. 89 п.1 ФЗ №123 от 22.07.08 г., п. 6.28** СНиП 21-01-97* | 01.08.2018 |  |
| 3 | Высота эвакуационных выходов с первого этажа учебного корпуса, столовой и мастерских выполнены менее 1,9 м., ширина менее1,2 м. | Ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п..6.16 | 01.08.2018 |  |
| 4 | Ширина эвакуационных выходов из кабинетов начальных классов выполнена в свету менее 0,8 м. | Ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п..6.16 | 01.08.2018 |  |
| 5 | В лестничной клетке размещено оборудование систем отопления, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2,2 м. | Ч.1 ст. 6ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п..6.32** | 01.08.2018 |  |
| 6 | Здание школы обеспечено наружным противопожарным водоёмом | Ст.62 п.1 ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. СНиП 2.04.02-84 п. 2.11, п. 2.13, п. 6, п.8.16 | 01.08.2018 |  |